朝陽科技大學環境工程與管理系整治復育專題（二）研究群

101學年度第2學期第一次研究進度報告摘要

題目：利用風力驅動生物通氣法於受石油碳氫化合物污染場址之研究

日期：102年 2月21日

學生姓名：陳 柏 諺

指導教授：劉 敏 信

摘要

總石油碳氫化合物(TPH)與揮發性有機物質(VOCs)為加油站與煉油廠常見的污染物質，遭受污染的加油站一般使用土壤氣體抽除法(SVE)去除土壤中的VOCs，但使用SVE消耗大量的能源，且易造成噪音。生物整治技術是利用微生物降解有機物的特性對污染區域進行降解。生物通氣法(Bioventing, BV)是利用自然或機械風力，將空氣引導至土壤中的污染熱區，製造出好氧環境，使微生物能夠降解污染物。生物通氣法可依進氣方式不同分為自然進氣的被動式生物通氣(Passive Bioventing, PBV)與由機械強制進氣的主動式生物通氣(Active Bioventing, ABV)。被動式生物通氣為較低耗能的整治技術，甚至風力驅動就足以加速整個系統運作，相較於SVE系統每年可少龐大的操作成本。本研究計畫將製備被動式生物通氣系統與風場，並配製柴油污染土壤進行降解實驗，降解過程將經由氧氣、二氧化碳與微生物種類群落之變化量推斷微生物生長的活動力，並使用GC/FID分析污染物濃度降解情形。本計畫將實驗分為3組進行比對：1.空白組 2.生物通氣整治組 3.生物通氣添加營養鹽比對組。並對第2組與第3組進行不同風速的降解實驗，觀察風速對降解能力的影響。預期在進行被動式生物通氣實驗3個月後即能將柴油污染物濃度降低90%以上。

關鍵詞：風力驅動、柴油污染、生物整治、綠色技術