朝陽科技大學環境工程與管理系污染控制專題（一）研究群

102學年度第一學期第1次研究進度報告

題目：掃流式淤泥積垢指標之建立

日期：102年9月27日

學生姓名：劉佩嫺

指導教授：莊順興

摘要

污泥密度指數（Silt Density Index；SDI）被用來評估給水所潛在之膠體積垢特性，目的是評估水中膠體粒子數量的多寡，於廢水回收上，則做為判斷薄膜前處理是否達到良好處理效果的指標。SDI應用廣泛，測試目的是為了模擬膜阻塞情形。

污泥密度指數，係指以一種無溢流微孔在特定的壓差條件下進行的過濾實驗，目的在於估計水中所含污染顆粒數量以及阻塞的速率，若要使用放流水成為逆滲透RO 系統之進流水，其SDI 值須為5以下，若 RO系統進流水質不佳，SDI 值太高，會造成 RO 膜管阻塞損壞。SDI之檢測依美國材料協會ASTM 標準D-4189-95 方法，利用流體在30psi 的固定壓力下，經過直徑 47mm、孔徑 0.45μm 之濾膜後，由流量損失之多寡來判定其阻塞速率。濾膜之選擇因素為 0.45μm 的孔徑對膠體物質阻塞的敏感度比對硬質顆粒高，亦即SDI值愈高表示阻塞速率越快，則膠體污染程度較高。而SDI 的缺點即為依經驗法則來模擬實際的RO 進流水情況，所以作為實際之應用情況需更進一步探討。

SDI淤泥積垢指標為垂直式端點過濾，而實際工業應用薄膜方式大多為掃流式過濾，但目前並沒有一套掃流式過濾之操作方法。掃流式過濾於薄膜操作最主要的優點，在於其具有自行清洗之功能，吸附或沉積於薄膜表面的物質可藉由流體流動時所造成之渦流與剪力而自薄膜表面移除，使溶質不易在薄膜表面累積。本研究將研發新的薄膜積垢指標，以掃流式方式建立更為切合實際應用之指標，探討最佳操作條件及探討出流水中有機物含量對積垢指標之影響。

關鍵詞：污泥密度指數（Silt Density Index；SDI）、逆滲透RO 系統、垂直式端點過濾、掃流式過濾