朝陽科技大學環境工程與管理系環境管理分析專題（三）研究群

100學年度第1學期第1次研究進度報告

題目：應用類神經網路預測洋仔厝溪各測站水質

日期：100年9月30日

學生姓名：康維邦

指導教授：張迪惠老師

摘要

本研究採用倒傳遞類神經網路 (Back-Propagation Neural Network, BNN)，探討洋仔厝溪的水質變化。建立洋仔厝溪模擬架構，並對水質進行模擬預測，最後對模型預測值與實際值進行相對殘差之評析，以評估模型之預測效能。在本研究之輸入層採取3個輸入變數，分別為水質之酸鹼度 (potential of Hydrogen ,　pH)、懸浮固體（Suspended Solids,　SS）、生化需氧量(Biochemical oxygen demand , BOD)、化學需氧量 (Chemical Oxygen Demand , COD)進行個別預測。本研究之操作速率為0.1、隱藏層神經元數分別為8個、訓練次數為8000次之條件下進行。在訓練過程中採取3個輸入變數對1個輸出變數時， SS之平均殘差值（Mean Absolute Percentage Error, MAPE）為27.68%，相關係數 （Correlation Coefficient, R）為0.51； BOD之MAPE值為21.73%， R值為0.17； COD之MAPE值為17.74%， R值為0.25，其中以COD值訓練效果為最好。在預測過程中採取3個輸入變數對1個輸出變數時， SS之MAPE值為24.99%，R值為0.48； BOD之MAPE值為35.07%， R值為0.37； COD之MAPE值為21.15%， R值為0.32，其中以COD值預測效果為最好。本研究相關結果可供管理單位操作診斷之參考。

關鍵字：倒傳遞類神經網路