朝陽科技大學環境工程與管理系環境管理分析專題（二）研究群

100學年度第二學期第1次研究進度報告

題目：淡水藻類批次式與連續式反應器培養暨生活污水氮磷去除之固碳效果評估

日期：101年3月6日

學生姓名：賴偉嘉

指導教授：張迪惠

摘要

本研究以批次反應器與連續式反應器探討生活污水培養淡水藻類的可行性，及去除廢水中氮、磷，並評估其固碳效果。批次反應器研究結果顯示，光照在2300 lux，溫度控制於攝氏30度時，初始時間的濃度與第7天比較，其濃度約增加15倍，平均生長速率為 66.7 mg/L‧day。NH3-N去除率為86.9％，平均去除速率為4.0 mg/L‧day。PO43-去除率為58.7％，平均去除速率為0.7 mg/L‧day。pH於研究期間會漸漸偏向鹼性。批次式反應器固碳濃度由17.3 mg/L增加至257.3 mg/L，其濃度約增加15倍，顯示固碳效果良好。

連續式反應器研究結果顯示，光照在2300 lux，溫度控制於攝氏30度時，初始藻體濃度控制於高濃度約為1500.0 mg/L，反應器連續進流並控制不同HRT (Hydraulic Residence Time)，藻類生質量HRT 6 hr時藻體濃度增加為 1553.4 mg/L，HRT於第42 hr藻體濃度增加為1796.2 mg/L，6 hr的濃度與42 hr濃度比較，其藻體濃度約增加1.1倍。不同HRT NH3-N去除率變化結果顯示HRT 6 hr去除率為22.2%，HRT 42 hr時去除率為66.6%，6 hr的NH3-N去除率與42 hr NH3-N去除率比較，其NH3-N去除率增加3倍。不同HRT PO43-去除率變化結果顯示HRT 6 hr去除率為8.2%，HRT 42 hr時去除率為44.1%，6 hr的PO43-去除率與42 hr PO43-去除率比較，其PO43-去除率增加5.3倍。6 hr~42 hr之pH變化均保持於7~8；藻體水質溶氧可於培養期間保持溶氧6 mg/L以上。連續式反應器平均固碳量均可保持約於800 mg/L，顯示固碳效果良好。

本研究相關結果可供溫室效應氣體減量、廢水除氮 (磷)、低成本二氧化碳捕集設備及操作，以及後續的廢水處理部門碳稅徵收等相關議題參考。

關鍵詞：淡水藻類、生活污水、批次反應器、連續式反應器、固碳